## Slide 1
Supervisor: | 謝旻甫教授
Advisor(s): | 蔡明祺教授、張簡樂仁教授
Mentor: | 林維哲學長
研究生: | 陳韋翰
日期: | 2019.07.20(六)
引擎發電系統之振噪抑制控制
Control of Engine Power Generation System for Vibration and Noise Reduction

## Slide 2: 自我介紹
名字 : 陳韋翰
學歷 :
  國立成功大學 電機工程學系電機設計與驅動產業碩士(2017/9~至今)
  國立成功大學 機械工程系 畢業 (2013/9~2017/6)
參與計畫 :
  中鋼大聯盟-高效能電磁鋼片應用於車用馬達發電機一體式設計(AP08)
  中鋼大聯盟-多能量源馬達驅動與再生煞車之一體化設計技術(B03)
  著作:
  馬達中心電子報798期:磁滯控制器應用於直接轉矩控制

## Slide 3: 目錄
研究動機與目的
發電機與估測器
模擬與HIL
實驗架構
研究背景
引擎介紹
文獻回顧
研究目標
道路負載
引擎扭矩
切換式磁阻馬達
實驗架構
直流有刷發電機
永磁同步電機機械模型
永磁同步電機發電控制
一般扭矩估測器
位置依據重複控制器
Matlab 模擬
HIL 模擬
未來建議

## Slide 4: 研究背景
產品名稱: | 全地形功能車
引擎: | 直立單缸
啟動方式: | 電動(電容式點火)
操作點 | 1000rpm
KYMCO台灣官方網站 https://www.kymco.com.tw/catalogue#ATV
光陽公司產品
並聯式混合動力系統
儲能元件
變流器
啟動發電機
引擎
道路負載
引擎啟動
扭矩分配
發電系統
混合動力汽車種類與系統優缺點https://mook.u-car.com.tw/article158.html
小結論:
探討引擎之發電系統

## Slide 5: 單缸引擎
引擎往復式機構
衝程 | SectionⅠ (進氣衝程) | SectionⅡ (壓縮衝程) | SectionⅢ (動力衝程) | SectionⅣ (排氣衝程)
曲柄角度 |  |  |  | 
動作 | 空氣、燃油進入 | 壓縮缸內氣體體積 | 燃燒產生 爆炸 | 排放燃燒後氣體
衝程 | SectionⅠ (進氣衝程) | SectionⅡ (壓縮衝程) | SectionⅢ (動力衝程) | SectionⅣ (排氣衝程)
曲柄角度 |  |  |  | 
動作 | 空氣、燃油進入 | 壓縮缸內氣體體積 | 燃燒產生 爆炸 | 排放燃燒後氣體
引擎四衝程循環
活塞
曲柄
引擎扭矩與曲柄角度
連桿機構
Jphn B. Heywood , 蘇金佳"內燃機",1995
ShengpingFu, ShengboLi, NingLuo, MishchenkuElena, “Dynamic optimization of tracked vehicle power train based on torsional vibration analysis,”
小結論:
單缸引擎為脈波式扭矩，使系統產生振噪

## Slide 6: 文獻回顧-1
離線量測引擎扭矩FFT
主動式整流器
電機q軸電流狀態(針對0.5 order 抑制振動)
小結論:
離線量測引擎扭矩
抑制固定頻率漣波
E. Ayana, P. Plahn, K. Wejrzanowski and N. Mohan, "Active Torque Cancellation for Transmitted Vibration Reduction of Low Cylinder Count Engines,"

## Slide 7: 文獻回顧-2
在現建立引擎扭矩估測模型
速度誤差
估測器PI控制器
引擎扭矩模型
四缸引擎扭矩估測
引擎離線氣壓量測
R. I. Davis and R. D. Lorenz, “Engine torque ripple cancellation with an integrated starter alternator in a hybrid electric vehicle: Implementation and control,”
小結論:
在線收斂引擎扭矩
外擾解耦控制
轉速漣波抑制效果

## Slide 8: 文獻回顧-3
在線估測位置依據外部扭矩
在線補償於FOC扭矩迴路
小結論:
利用重複控制器收斂估測誤差
吳俊儒, "抑制永磁同步馬達頓轉扭矩之位置依據型重複扭矩觀測器設計"
位置依據重複控制器

## Slide 9: 研究目標
發電系統
引擎扭矩估測
外部扭矩解耦控制
(磁場導向扭矩控制)
減少引擎脈波式扭矩
對系統振噪影響

## Slide 10: 引擎扭矩替代方案
+ac值(位置依據)
(0.012~0.015)
車輛重量
空氣密度
阻力系數(0.3~0.5)
車輛迎風面積
(車輛等速時為定值)
-dc值
+ac值(位置依據)
Jphn B.Heywood、蘇金佳, “內燃機 第二版,” 國立編譯館,Dec ,1996.
單缸引擎於不同曲柄角度下扭矩
道路負載分析公式
替代方案
小結論:
引擎實際實驗較危險，尋找同扭矩特性替代方案

## Slide 11: 切換式磁阻馬達
切換式磁阻達(雙凸極結構)
激磁與扭矩產生方式
扭矩與角度關係圖
小結論:
切換式磁阻馬達同引擎為脈波式扭矩特性
磁阻馬達扭矩方程式

## Slide 12: 實驗架構
儲能元件
三相變流器
三相非對稱式半橋
電源供應器
切換式磁阻馬達
永磁同步電機
論文主要研究:
透過控制回收能量抵銷外部扭矩
產生位置依據脈波式扭矩

## Slide 13: 發電系統
發電系統
引擎扭矩估測
外部扭矩解耦控制
(磁場導向扭矩控制)
減少引擎脈波式扭矩
對系統振造影響

## Slide 14: 直流有刷電機硬體示意圖(無控制)
直流有刷電機架構
電氣端
機械端
儲能元件系統假設
不同放電率下電壓與電池容量
鋰離子電池及電池電量計介紹https://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN024?sc_lang=zh-TW
小結論:
從直流有刷發電機討論，將電池式為理想
假設電池狀態充放電狀態為定電壓
將電池等效為電壓源+內電阻

## Slide 15: 直流有刷電機架構
克希荷夫電流定律:
 | (1)
 | (1)
克希荷夫電壓定律:
 | (2)
 | (2)
 | (3)
 | (3)
電容的電流方程式:
 | (4)
 | (4)
電源端架構圖推導

## Slide 16: 直流有刷電機架構
克希荷夫電流定律:
 | (1)
 | (1)
克希荷夫電壓定律:
 | (2)
 | (2)
 | (3)
 | (3)
電容的電流方程式:
 | (4)
 | (4)
電池和電容關係
電源端方塊圖

## Slide 17: 永磁同步電機控制
永磁同步電機系統示意圖
磁場導向扭矩控制
控制使落入d軸電流
藉由控制q軸電流，控制發電負載扭矩
使永磁同步電機近似於直流有刷電機控制

## Slide 18: 永磁同步發電機負載扭矩控制架構
SVPWM
小結論:
改變電流命令，改變開關順序，改變直流端落入電機的電壓值
變流器等效開關
可透過改變改變充電電流

## Slide 19: 能量回收判斷
轉速設定() | 1000rpm
MAX電流 | (A)
 | 0.0203 (V.s)
 | 0.362e-3 (H)
 | 0.362e-3 (H)
 | 0.027 (ohm)
PPairs | 4
 | 1000rpm
MAX電流 | 
 | 0.0203 (V.s)
 | 0.362e-3 (H)
 | 0.362e-3 (H)
 | 0.027 (ohm)
PPairs | 4
(rad/s)
E = BEMF = (V)
回收能量產生負轉矩
付出能量產生負轉矩
永磁同步電機向量圖
目標電機與實驗情境
小結論:
確認實驗的工作點都在發電

## Slide 20: 引擎估測
發電系統
引擎扭矩估測
外部扭矩解耦控制
(磁場導向扭矩控制)
減少引擎脈波式扭矩
對系統振造影響

## Slide 21: Luenberger Observer估測磁阻馬達轉矩
Luenberger Observer 一般估測架構圖
永磁同步電機外部扭矩估測圖

## Slide 22: 外部扭矩解耦控制圖(L.O)
小結論:
將估測扭矩值作為扭矩命令值
估測外部扭矩((ac值))
駕駛控制之扭矩(dc值)

## Slide 23: 位置依據重複控制器學理
週期性漣波數學模型
特徵波形
週期性漣波
訊號產生器
外掛式重複控制器
Low pass
外掛式位置依據重複控制
吳俊儒, “抑制永磁同步馬達頓轉扭矩之位置依據行重複扭矩觀測器,”,2018.
Low pass
位置依據

## Slide 24: 加入位置依據控制器架構圖
位置依據重複控制器
估測外部扭矩((ac值))
駕駛控制之扭矩(dc值)
小結論:
線性估測器會存在相位落後，加入重複控制

## Slide 25: Matlab-模擬
切換式磁阻馬達扭矩與角度關係圖
實驗系統模擬架構圖
實驗情境:
於系統穩速1000rpm下，磁阻馬達扭矩造成系統轉速與扭矩漣波，驗證外部扭矩解耦控制是否可降低漣波，降低系統振噪

## Slide 26: 模擬結果比較
降低穩態轉速漣波
產生相應之扭矩
(紅色:外部扭矩)
(藍色:負載扭矩)
定負載發電電機狀態
外部扭矩解耦控制電機狀態
小結論:
Matlab於角度回授上過於理想，模擬結果有使漣波下降效果

## Slide 27: Matlab-能量回收
電池狀態(SOC,電流,電壓)
電壓和電流相乘為負，流入電機的電功率為負
電池的電量上升

## Slide 28: HIL實作(架構)
直流值(電壓、電流、功率)
TMS320F28335晶片實體圖
HIL實際平台
HIL模組說明圖

## Slide 29: HIL實作-一般外部扭矩估測器
小結論:
因編碼器使角度回授存在誤差造成估測誤差
估測外部扭矩(紅:實際值 藍:估測值)
估測誤差(扭矩誤差:13Nm)

## Slide 30: HIL實作-一般外部扭矩估測器
因估測誤差造成能量付出
小結論:
因此加入位置依據控制器能改善線性估測器
定負載HIL結果
外部扭矩解耦控制HIL結果

## Slide 31: HIL實作-加入重複控制
小結論:
外部扭矩不為弦波，仍會有誤差出現
估測外部扭矩(紅:實際值 藍:估測值)
估測誤差(扭矩誤差:5Nm)

## Slide 32: HIL結果(加入重複控制)
轉速漣波:7.2668%
Power 皆< 0
轉速漣波:0.9115%
定負載HIL結果
外部扭矩解耦控制HIL結果

## Slide 33: HIL結果說明
以HIL驗證控制法
確定估測外部扭矩成功
確定降低轉速漣波與扭矩漣波
確定能量回收
證明在引擎發電系統中，此控制法的可行性與正確性

## Slide 34: 實驗架構
儲能元件
三相變流器
三相非對稱式半橋
電源供應器
切換式磁阻馬達
永磁同步電機

## Slide 35: 實作規劃
電子式負載(定電壓模式)
三相變流器
(設計完尚未製作)
永磁同步電機
切換式磁阻馬達
電源供應器
三相非對稱式半橋驅動器

## Slide 36: 未來建議
引擎的爆炸行為比切換式磁阻馬達來的不穩定
以車輛真實慣量作為實驗，以匹配功率的引擎和永磁同步電機做實驗
考慮並聯式混合動力系統的合力扭矩模式，將引擎、一體式啟動發電機配合道路負載做結合

## Slide 37
Thank you for your attention !